Инструкция

по  проведению погрузочно-разгрузочных работ и  хранению двухслойных гофрированных труб ФДпласт

Несоблюдение условий транспортировки и хранения может привести к повреждениям труб, фасонных частей и уплотнительных колец и, как следствие, к трудностям при укладке трубопроводов и снижению надежности их работы.

1.1 Транспортировка

Транспортировка труб  производится с максимальным использование вместимости транспортного средства. Для обеспечения максимальной загрузки транспортного средства возможна перевозка с размещением в трубах большего диаметра труб меньшего диаметра.

Для того, что бы предотвратить возможность механических повреждений, гофрированные двухслойные трубы ФД-пласт следует оберегать от ударов и механических нагрузок.

Ряды труб необходимо укладывать попеременно раструбными и гладкими концами, что бы исключить опору труб на раструбы.

Использование специальных профильных прокладок и  закрепление  труб при перевозке является обязательным.

При транспортировке отдельных отрезков гофрированных двухслойных трубы  ФД-пласт должны лежать, опираясь по всей своей длине на твердое основание и быть закрепленными от сдвигов и перемещений. Не допускается превышать максимальную высоту штабеля труб – 2,0 м. Не допускаются прогиб труб и ударная нагрузка, а так же   трубы необходимо защищать  от соприкосновения с острыми металлическими углами и ребрами  платформы.

1.2 Разгрузка

Для погрузки и разгрузки труб следует применять специально предназначенные для этих целей машины (например, вилочные автопогрузчики с широкими вилами). Отдельные  трубы допускается разгружать вручную. Погрузку и разгрузку тяжелых труб следует производить с помощью подъемных механизмов и подъемных петель из «неабразивных материалов или пеньковых тросов. Не допускается зацеплять концы труб грузовыми крюками. Разгрузку автомашины с заднего борта следует производить, насаживая трубы на дорн. Разгрузка вилочным автопогрузчиком через задний борт не допускается. Опрокидывание или сбрасывание труб с автомашины недопустимо.

Ряды труб необходимо укладывать попеременно раструбными и гладкими концами, что бы исключить опору труб на раструбы.

Не допускается перемещение труб волоком по земле.

При погрузо-разгрузочных работах необходимо исключить поднятие трубы только за один конец, а так же сбрасывание их с автотранспорта.

Погрузо-разгрузочные  работы и транспортировка  производятся при температуре не ниже - 50(С.

1.3 Хранение

Все трубы и фасонные части можно штабелировать на ровном основании. Не допускается прогиб труб.  Трубы в деревянной обвязке разрешается ставить друг на друга в высоту не более 3,30 м, при этом деревянные рамы должны опираться на деревянные рамы нижестоящего пакета. Следует предотвращать воздействие острых и колющих предметов на трубы, лежащие на земле. Длительность открытjго хранения труб не должна превышать 12 месяцев. При закрытии труб не пропускающими свет тентами необходимо

обеспечить эффективное проветривание труб и фасонных частей. Уплотнительные кольца следует хранить в темном, сухом и, по возможности, прохладном месте.